## Slide 1
Apéndice 1. Señalamiento del área de laboratorio
1. NO ABRA EL REFRIGERADOR.
Sin energía, la temperatura se conserva 90 minutos antes de una desviación (8°C).
2. Verifique el funcionamiento de la pila de respaldo.
Conectada directamente al tomacorriente, proporciona 6 horas de energía eléctrica.
3. Verifique el origen y la duración estimada de la falla.
4. Verifique los materiales para montar la Cadena de frío:
Hielera, termómetro para registro continuo, gel congelado.
5. Cuando sea necesario trasladar el medicamento:
Contacte a QBP Alma Mendoza, Responsable de Farmacia de Médica Sur, al teléfono 55 5424 7200 ext. 3056, para avisar que trasladará el medicamento.
Documente la Cadena de frío.
6. Comunique a cada patrocinador la acción tomada.
Falla eléctrica